## Slide 2: Overzicht
Groep Infrabo
  Projectscope
  Werkzaamheden
    Riolering
    Wegenis
Pidpa
  Vermetten Wegenbouw

## Slide 3: Projectscope
Van Grote Baan tot Katelijnestraat

## Slide 4: Riolering
Gescheiden aanleg
  Openbaar domein
  Privé
Waarom gescheiden riolering?
  Regenwater ter plaatse in bodem (met behulp van poreuze betonbuizen en grachten)
  Afvalwater richting rioolwaterzuiveringsinstallatie

## Slide 5
Betere werking zuiveringsinstallaties
Proper water niet extra zuiveren
Infiltratie
Voeding grondwater
Vervuiling waterlopen tegen gaan
Betere kwaliteit waterlopen

## Slide 6: Riolering
Afvalwater – riolering onder rijweg
  Gebruik van gresbuizen dia. 250
  Aansluiting op Grote Baan
Regenwater – riolering onder rijweg
  Gebruik van poreuze betonbuizen dia.400 tot 500 & grachten
  principe = infiltratie
  Aansluiting op Heibergstraat
Afkoppeling privaat domein  afkoppelingsdeskundige

## Slide 8: Wegenis
3m asfaltweg
0.15m platte strook
0.3m greppel met kolk

## Slide 9: Pidpa

## Slide 10
Pidpa, uw waterpartner!
Regelgeving
Riolering en afkoppelen
Veiligheid
Meer informatie? Vragen?

## Slide 12
Pidpa, uw waterpartner

## Slide 13
Pidpa, uw waterpartner

## Slide 14
Waarom?

## Slide 15
Pidpa, uw waterpartner!
Regelgeving
Riolering en afkoppelen
Veiligheid
Meer informatie? Vragen?

## Slide 16: Regelgeving
VLAREM II
Verplichte aansluiting op riolering
Scheiding afval- en hemelwater op privaat domein bij aanleg van een gescheiden stelsel in straat
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
Verplichte scheiding afval- en hemelwater voor nieuwbouw - vernieuwbouw
  Besluit van de Vlaamse Regering ivm keuring privéwaterafvoer
  Verplichte controle correcte afkoppeling afval- en hemelwater bij elke wijziging aan privéwaterafvoer
  => Keuring bij aanleg gescheiden riolering

## Slide 17
Pidpa, uw waterpartner!
Regelgeving
Riolering en afkoppelen
Veiligheid
Meer informatie? Vragen?

## Slide 18
Bestaande situatie
Gemengd rioolstelsel of grachtenstelsel
in straat met één grachtenstelsel voor afvoer van afval- én hemelwater.

## Slide 19
Nieuwe situatie
Gescheiden rioolstelsel in straat met aparte riolering voor afvoer van afval- en hemelwater.

## Slide 20: Wat betekent afkoppelen voor U?
Verplicht te behouden!
Vuil water steeds verplicht aansluiten op straatriolering.
Regenwater afhankelijk van bouwtype verplicht volledig of deels af te koppelen.

## Slide 21: Wat betekent afkoppelen voor U?
Woningen met OPEN en HALFOPEN bebouwing
Afkoppelen alle dakvlakken en verharding rondom woning
100 % afkoppelingsplicht
Mogelijke uitzondering: ingesloten dakvlak

## Slide 22: Wat betekent afkoppelen voor U?
Woningen met GESLOTEN bebouwing met voortuin en zonder doorgang :
Afkoppelen verharding en dakvlak aan straatzijde
50% afkoppelingsplicht (= optimale afkoppeling)
Geen leidingen door de woning

## Slide 23: Wat betekent afkoppelen voor U?
Woningen met GESLOTEN bebouwing ZONDER VOORTUIN en zonder doorgang:
Afkoppelen dakvlak aan straatzijde
50% afkoppelingsplicht (= optimale afkoppeling)
Gevel = openbaar domein
Afkoppeling door Pidpa
Geen leidingen door de woning

## Slide 24: Hemelwater, nuttig voor u!
Gewestelijk stedenbouwkundige verordening
(herbruik hemelwater):
Herbruik (regenwaterput/ regenton)
Infiltratie
Gescheiden afvoer

## Slide 25
Afkoppeling op privé

## Slide 26
Afkoppeling op privé
Pidpa-riolering biedt aan bewoner:
  gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek
  1 huisaansluitingsputje vuilwater (DWA) (extra aansluiting tegen kostprijs)
  1 huisaansluitingsputje regenwater (RWA) (extra aansluiting tegen kostprijs, MAAR geen meerprijs voor aansluiting op opengracht)
  Na uitvoering van rioleringswerken op privaat, binnen 3 maand:
  Gratis keuring van privé riolering (eventuele herkeuring is niet gratis)
  Afkoppelingspremie na aanpassing op privé naar volledig gescheiden riolering (mits voldaan wordt aan strikte voorwaarden)

## Slide 27
Afkoppeling op privé
Pidpa-riolering vraagt aan bewoner:
  795 € aansluitrecht indien de woning een eerste maal wordt aangesloten op de riolering
  Volledige afkoppeling op privaat terrein

## Slide 28
Afkoppeling op privé
Voorwaarden premie
  Geen verplichte scheiding opgelegd via bouwvergunning (bouwvergunning vóór 1 februari 2005)
  Afkoppeling voor de totale verharde oppervlakte m.a.w. volledige dakoppervlakte en alle verhardingen
  Conform keuringsattest – binnen 3 maand
  éénmalige tussenkomst van 530€ => enkel voor installaties met permanent karakter
  Indien men bijkomend buffering met herbruik plaatst of infiltratie voorziening voor het RWA-stelsel op privaat domein, kan de premie verhoogd worden tot 795 €
  Premie zelf aanvragen via: riolering_afkoppeling@pidpa.be of gratis nummer 0800 90 300

## Slide 29
Afkoppeling op privé
Situatie 1 met aansluitrecht
  Aansluitrecht (795€) – premie (530€) = 265€
Situatie 2 met aansluitrecht
  Aansluitrecht (795€) – premie (795€) = 0€

## Slide 30
Afkoppeling op privé
Situatie 1 zonder aansluitrecht
  Aansluitrecht (0€) – premie (530€) = -530€
Situatie 2 zonder aansluitrecht
  Aansluitrecht (0€) – premie (795€) = -795€

## Slide 31
Keuring
= controle correcte scheiding tussen regen- en afvalwater
= verplicht opgelegd door Vlaamse overheid bij aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat

## Slide 32
Wanneer vraag ik een keuring aan?
1
2
3
4
Keuring

## Slide 33
Keuring
Hoe een keuring aanvragen?
Zelf afspraak te maken via www.pidpa.be => mijnPidpa of telefonisch via 0800 90 300
Aanwezigheid is verplicht

## Slide 34
Hoe kan ik mijn keuring voorbereiden?
Hou deze documenten klaar :
Schets van de afkoppelingsdeskundige
Eventuele foto’s van de afkoppelingswerken
(deze zaken staan ook vermeld op het schrijven van Pidpa)
Keuring

## Slide 35
Pidpa, uw waterpartner!
Regelgeving
Riolering en afkoppelen
Veiligheid
Meer informatie? Vragen?

## Slide 36
Daar werken we samen aan!
Betreed de werf enkel indien nodig
Meld gerust onveilige situaties
Jouw veiligheid op onze werf

## Slide 37
Betreed je een werf?
Je bent gezien met een fluovest!
Jouw veiligheid op onze werf

## Slide 38
Bart Goetschalckx
0800 90 300 – bart.goetschalckx@pidpa.be
Pidpa-Riolering:
Afkoppelingsdeskundige:
Contactgegevens:

## Slide 39: Vermetten Wegenbouw

## Slide 41: History
1991
Tuindecor
R&C
1999
Vermetten Wegenbouw
2022
Vermetten Wegenbouw
Next Gen

## Slide 42: Missie/Visie/Strategie
Why
How
What
Bijdragen aan een veilig & modern wegennet dat verdere ontwikkeling van Vlaanderen op economisch en maatschappelijk vlak mogelijk maakt.
Door continue & strategische investeringen in onze circulaire wegenbouwketen met behoud van familiale kernwaarden.
Door een optimale mix van mens/machine in te zetten werken wij samen met opdrachtgevers aan de wegenis- en rioleringsinfrastructuur van morgen.

## Slide 43: Planning
Sonderingen: 11/03 - 14/03
Nutsleidingen: 27/03 - eind juli
Riolering & wegeniswerken start augustus/september 2024
  Voorbereidende werken o.a. opbraak wegenis
  Rioleringswerken
    DWA & RWA hoofdriolering
    Kopmuren en inbuizingen
    Huisaansluitingen en kolken
  Wegeniswerken:
    Fundering
    Boordstenen en kantstroken
    Fundering en onderlaag asfalt
    Opritten
    Grachten
    Toplaag asfalt
Uitvoeringstermijn 100 werkdagen

## Slide 44: communicatie
Digitale communicatie
  Sms
  Whatsapp
  mail
Huisvuil
  verzamelpunten
Vragen kan aan werfleider via mail of telefoonnummer
  Robin@vermetten.be
  014/63.91.90